KAN ve SIVI ISITMA CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Cihaz saatte 5 litreye kadar olan akış hızlarında genel transfüzyon ve infüzyon işlemlerinde mayiilerin kuru bir teknikle ısıtılmasını sağlamalıdır. Sistem bir kontrol ünitesi ve cihaz gövdesine sarılan steril infüzyon setlerinden oluşmalıdır.

2.Cihaz uygun setlerle saatte 4-5 lt kan ve infüzyonu 36 C’de hastaya verebilmelidir. Bu durum üretici firma katalogundan infüzyon ısı grafiği ile gösterilmelidir.

3.Kontrol ünitesi üzerinde 35-43 dereceler arasında en az 3 farklı ısıtma kademesi bulunmalıdır. İlk ısıtma zamanı  2 dakikadan fazla olmamalıdır.

4.Kontrol ünitesi üzerindeki LCD ekrandan ısı değerleri ve değişimleri izlenebilmelidir. Aşırı ve yetersiz ısıtma halinde sesli ve görsel alarm verecek şekilde dizayn edilmelidir. En az 3 farklı aşırı ısınma koruması olmalıdır.

5.Sistemde kullanılacak tek kullanımlık infüzyon setleri steril paketlerde gelmeli ve blister paketlerin üzerinde sterilizasyon metodu, imalat yılı, miadı ve PVC malzemeden yapıldığına dair teknik bilgi ve işaretler bulunmalıdır. İnfüzyon hortumunun çapı  standart kullanım 4mm’den küçük olmamalıdır;

6.Setler cihaz kanallarına tam olarak temas etmesi ve verimli bir ısıtma yapabilmesi için en az 5 m. uzunluğunda gelmelidir. Cihaz tekerlekli serum askılarına bağlanabilecek şekilde askı aparatları olmalıdır.

7.Cihazla birlikte uyumlu setlerden en az ………….ad.verilmelidir.

8. Cihaz için en az 2 yıl garanti hizmetleri ve ücreti mukabili en az 5 yıl satış sonrası hizmet yeterlilik taahhüdü verilmelidir.